## Slide 1: Laborantudfordringen
Er du klassens bedste laborant?

## Slide 2: Laborant?
Er de bedste til at lave målinger og analyser i laboratoriet.
Arbejder f.eks. indenfor lægemiddelindustrien, fødevareindustri eller med miljømålinger
Laboranter tjener fra 25000-45000 om måneden afhængig af specialisering og arbejdsområde.
Uddannelsen tager 2½ år og kan tages på Københavns Professionshøjskole.
En laborant kan f.eks. Teste mængden af lægemiddel i forskellige produkter. Én af metoderne er at bruge en ”standartkurve”.

## Slide 3: Velkommen til laborantudfordringen
I dag skal vi udføre et spændende forsøg, hvor vi arbejder med fortyndingsrækker og standardkurver.
Din opgave: Lav en fortyndingsrække af lightsaftevand, mål absorbans og skab en standardkurve.
Den gruppe, der får den bedste R²-værdi tættest på 1, vinder en præmie!

## Slide 4: Hvad skal I?
I skal fortynde saftevanden, så den får forskellige koncentrationer.
Udregne de nye koncentrationer af saft i vandet
Måle sammenhængen mellem koncentration og absorbans

## Slide 5: Absorbans

## Slide 6: Nulstilling af spektrofotometret
Først nulstilles spektrofotometret med demineraliseret vand

## Slide 7
514 nm

## Slide 8: Herefter laves følgende fortyndinger
Volumen 1 mol/L saft | Volumen vand (til stregen 10 mL) | Stofmængde saft (n=c*V) | Koncentration saft (c=n/V)
5 mL | 5 mL | 1 mol/L *0,005 L = 0,005 mol | 0,005 mol/0,01 L = 0,5 mol/L
4 mL | 6 mL |  | 
3 mL | 7 mL |  | 
2 mL | 8 mL |  | 
1 mL | 9 mL |  | 

## Slide 9: Lav den bedste standardkurve og vind!

## Slide 10: Øvelsesvejledning
Materialer: Ribena rødsaft light fra føtex, 5x 10ml målekolber, burette, cuvette til måling, UV/VIS spektrofotometer.
Fremgangsmåde: Ribena rødsaft er inden timen blevet opsat i buretter forskellige steder i lokalet. Grupperne får 5x 10 ml målekolber. I kolbe 1 aftappes 5 ml rød saft og der tilsættes demineraliseret vand til stregen. Sæt prop på og vend kolben mindst 10 gange for at der blandes godt. Efterfølgende følges samme metode i de andre målekolber men med hhv. 4, 3, 2 og 1 ml rød saft så I får forskellige fortyndinger af saftevand.
Spektrofotometeret startes og der vælges en bølgelængde på 514 nm. Spektrofotometeret kalibreres/nulstilles med demineraliseret vand i en cuvette. Der efter måles alle prøver og resultaterne opskrives i skemaet i excelarket. Efterfølgende indsætter I de rigtige koncentrationer i venstre kolonne. De udregnes for alle prøver i skemaet. Der dannes her en std. kurve. Den gruppe der får den bedste R-værdi vinder.